附件2高校

1.节水管理评价指标

| 一级指标 | 二级指标 | 评价标准 | 分值 | 评价方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制度建设（8分） | 机构职责 | 应有高校领导负责的节水管理机构和人员，得1分；职责明确，运行管理规范，得1分 | 2 | 查阅原始文件，资料 |  |
|  | 节水规划 | 将节水型高校建设纳入高校总体发展规划，得1分；制定节水型高校建设实施方案及年度实施计划，得1分 | 2 | 查阅原始文件、资料 |  |
|  | 节水制度 | 制定并实施节水目标考核、用水设施管理等节水用水管理制度，得2分 | 2 | 查阅原始制度文件、资料 |  |
|  | 目标考核 | 将节水目标纳入学年(期)工作目标考核和表彰奖励范围，得2分 | 2 | 查阅目标考核原始资料和表彰结果文件 |  |
| 宜传教育(15分) | 宣教计划与考核 | 把节水宣传教育和实践活动纳入高校年度工作计划和考评，得2分；将学生参加情况作为德育教育和考核指标之一，得2分 | 4 | 查阅原始文件，资料，开展师生随机抽查 |  |
|  | 节水教育 | 开展节水讲座、培训、观摩、知识竞赛等各具特色的节水教育活动，普及节水知识，培育浓厚的校园节水文化。每年开展2次以上，得4分；少于2次者，每少1次扣2分，扣完为止 | 4 | 查阅原始文件、资料；开展师生随机抽查 |  |
|  | 节水宣传 | 利用校园广播、网络、标语、标识等宣传手段，面向校内师生普及节水知识技能，得1分；举办节水主题征文、演讲、绘画以及创作节水标语标志等活动，得1分；主要用水场所、用水设施、器具旁应有节水宣传标志或标语，校园网应有节水宣传内容，得2分 | 4 | 查阅资料、现场抽查核实 |  |
|  | 节水实践 | 深入街道社区、工矿企业、机关单位等单位，开展学生节水实践活动，普及节水知识和技能，传播节水新技术、新工艺，得3分 | 3 | 查阅资料、现场抽查核实 |  |
| 用水管理(12分) | 资料规范 | 有规范的用水记录，并及时分析核算，得2分；用水记录相对完整的，得1分 | 2 | 查阅用水记录、计量网络图、供排水管网图和用水设施分布图等原始资料，并现场抽查核实 |  |
|  |  | 有计量网络图、供排水管网图和用水设施分布图，资料完整且管理规范，得2分；资料相对完整的，得1分 | 2 |  |  |
|  | 水平衡测试 | 近三年开展水平衡测试或用水评估，并运用成果促进节水工作，得 4分，水平衡测试可参考GB/T 12452开展 | 4 | 查阅水平衡测试或用水评估等原始文件、资料 |  |
|  | 日常管理 | 加强对用水设施的日常管理，定期巡检和维护，饮用水安全措施到位，得2分，有跑冒滴漏、长流水等浪费水现象，每发现1项，扣1分，扣完为止 | 2 | 查阅日常管理资料、现场抽查核实 |  |
|  | 精细化管理 | 建设节水监控平台，实施用水精细化管理，得2分 | 2 | 现场抽查实 |  |
| 节水设施(15分) | 管网维护 | 按照CJJ 92规定的漏损检测周期和方法， 对地下供水管网进行漏损检测，及时更换和维护老旧供水管网，减少管网漏损，得2分 | 2 | 查阅管网漏损检测、水平衡测试和用水计量等资料、现场抽查核实 |  |
|  | 用水设备 | 终端用水设备使用节水产品，生活用水器具符合GB/T 31436的要求，得2分；使用淘达落后产品的发现1件扣1分，扣完为止 | 2 | 查阅采购清单等资料，现场抽查核实 |  |
|  | 用水计量 | 高校用水计量实现用水分级分户精准计量，得1分；安装使用远程智能水表，得1分 | 2 | 查阅资料、现场抽查核实 |  |
|  | 节能节水 | 集中浴室和开水房使用智能节水型热水控器，得1分 | 1 | 查阅资料、现场抽查核实 |  |
|  | 重点用水环节 | 景观绿化、食堂餐饮、洗浴、游泳池、洗车、中央空调冷却水、锅炉冷凝水等重点用水环节参照GB/T 26922达到节水要求，得4分；有1项重点用水环节未达到要求的，扣1分，扣完为止 | 4 | 参照GB/T 26922，现场抽查核实 |  |
|  | 非常规水利用 | 设置雨水收集、再生水利用、杂排水收集处理、浓水收集等非常规水利用设施，并运行良好，每建设1项得1分，共4分 | 4 | 现杨抽查核实 |  |
| 小计 | 50 |

2.节水技术评价指标

| 技术评价指标 | 计算方法 | 评价标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准人数人均用水量 | 普通高校全用水总量/标准人数。标准人数依据GB/T 32716的计算方法： Nu=Nud+0.2×(Nuds+Nut)+2.5×Nua 式中： Nu—高校标准人数，人； Nud—高校住宿生人数，人； Nuds—高校走读生人数，人； Nut—教职工人数，人； Nua—留学生人数，人。 | 标准人数人均用水量≤普通高校用水定额，得10分；高于用水定额不得分 | 10 |  |
| 年计划用水总量 | 年实际总用水量与年度计划用水总量比较 | 年实际总用水量≤地方下达的用水指标，得10分；高于用水指标不得分 | 10 |  |
| 水计量率 | 在一定计量时间内，水计量器具计量的水量/高校用水量×100% | 用水单位水计量率应达到100%，次级用水单位水计量率应达到100%，得10分；任一项不达标不得分 | 10 |  |
| 节水型器具安装率 | 节水型器具数量/用水器具数量×100% | 达到95%，得2分；每提高1%，加2分，满分10分 | 10 |  |
| 管网漏损率 | 用水管网漏损水量/用水总量×100% | 管网漏损率≤10%，得6分：每降低1%，加2分，管网漏损率≤8%,得10分；管网漏损率>10%，不得分 | 10 |  |
| 小计 | 50 |

3.特色创新评价指标

| 二级 指标 | 评价标准 | 分值 | 评价方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同节水管理 | 引入社会资本，采用合同节水管理方式，实施校园整体节水改造或重点用水环节节水改造，得4分 | 4 | 通过查阅合同文本、实地核实具体节水设施 |  |
| 宣传 推广 | 在节水理念或制度建设上有独创，并面向社会宣传推广，受到上级主管部门认可，得2分 | 2 | 查阅上级主管部门认可的证明材料以及宣传推广相关材料 |  |
| 节水研发及应用推广 | 发挥高校科研优势，自主开展节水技术、产品的创新和研发，得2分；对研发的节水技术，产品进行应用及推广，推动高校产学研结合，得2分 | 4 | 查阅高校获得的节水技术和产品专利正书、鉴定证明材料、获奖证书、应用推广证明等相关材料 |  |
| 小计 | 10 |